Informacja o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego – ładowarek sieciowych

W III i IV kwartale 2022 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 17 kontroli przedsiębiorców posiadających w swojej ofercie handlowej ładowarki sieciowe. Wyroby objęte kontrolą sprawdzono pod względem przestrzegania przepisów określonych w:

- ustawie z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 5),

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806).

Kontrolą objęto łącznie 53 partie ładowarek sieciowych.

USTALENIA KONTROLI:

Ładowarki sieciowe objęte kontrolą poddano oględzinom poprzez sprawdzenie:

-  prawidłowości oznakowania bezpośrednio na wyrobie,

- instrukcji i informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem, aby wyroby były użytkowane bezpiecznie i zgodnie z ich przeznaczeniem.

W ww. zakresie nieprawidłowości stwierdzono w 9 patiach ładowarek sieciowych. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

- braku nazwy importera oraz jego adresu,

- pominięcia symbolu klasy ochronności sprzętu,

- podaniu informacji istotnych dla bezpieczeństwa użytkownika w obcej wersji językowej.

Ponadto w przypadku 4 wyrobów producent nie przedstawił deklaracji zgodności.

Do badań laboratoryjnych pobrano 5 partii ładowarek sieciowych. Próbki wyrobów pobrano 
do badań laboratoryjnych celem sprawdzenia spełnienia wymagań określonych w normie 
PN-EN 62368-1:2015-03+A11:2017-09 Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej 
i telekomunikacyjnej – Część 1:Wymagania bezpieczeństwa w związku z normami PN-E-93201:1997 oraz PN-EN 50075:2001. Wykonane badania laboratoryjne ujawniły niezgodności konstrukcyjne 
w 3 partiach ładowarek. Nieprawidłowości dotyczyły wymiarów elementu wtyczkowego np.: średnicy elementów metalowych kołka, średnicy zwężenia kołka oraz zwężenia u nasady, długości podstawy wtyczki, wysokości kołka, odległości między podstawą wtyczki a elementem metalowym kołka, odległość między szczytami kołków, odległości między kołkami w płaszczyźnie podstawy i wymiaru przekątnej podstawy wtyczki.

Sporządzone raporty z badań zakwestionowanych ładowarek sieciowych wskazywały na brak izolacji dodatkowej w transformatorze mocy, niezgodny z normą odstęp izolacyjny na płytce drukowanej 
oraz zastosowanie bezklasowego kondensatora ceramicznego w którym podczas próby wytrzymałości elektrycznej nastąpiło przebicie izolacji.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

W zakresie prawidłowości oznakowania, instrukcji i informacji skierowano pismo do:

- 2 importerów dotyczące 4 zakwestionowanych wyrobów,

- 1 producenta dotyczące 1 zakwestionowanego wyrobu.

W wyniku podjętych działań naprawczych:

- kontrolowany przedsiębiorca podjął działania naprawcze polegające na uzupełnieniu brakujących informacji na jednej partii wyrobu,

- w kontrolowanej spółce zabezpieczono 2 partie nieprawidłowo oznakowanych wyrobów,

- producent dokonał utylizacji 159 szt. zwróconych ładowarek.

Akta spraw dotyczących ładowarek ze stwierdzonymi wadami konstrukcyjnymi przekazano 
do UOKiK celem wszczęcia postępowania.

Sporządził:                                                                            Akceptował:

St. spec. Wiktor Augustyn                                              Zastępca nacz. wydz. BP Adam Sobczyk