Wyniki kontroli bezpieczeństwa zabawek

W 2023 roku WIIH w Warszawie skontrolował 3 przedsiębiorców w zakresie spełniania wymagań mających zastosowanie do zabawek, określonych w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022r. poz. 1854) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie  wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2023r. poz. 1260) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pod względem palności zabawek.

USTALENIA KONTROLI: Kontrolą objęto ogółem 5 rodzajów zabawek, stwierdzając różnego rodzaju nieprawidłowości w 4 rodzajach wyrobów (80 proc.).

W zakresie spełniania wymagań skontrolowano łącznie 3 rodzaje zabawek pochodzących z importu na teren UE a w przypadku 2 rodzajów zabawek ich pochodzenia nie ustalono.

Niezgodności dotyczyły głównie:

- w przypadku badania laboratoryjnego 1 rodzaju zabawek stwierdzono, że nie spełnia ona wymagań bezpieczeństwa dla zabawek ze względu na przekroczony dopuszczalny czas palenia po usunięciu płomienia zapalającego i  przekroczoną dopuszczalną maksymalną odległość między górnym brzegiem spalonej powierzchni i punktem przyłożenia płomienia co może stwarzać ryzyko poparzenia;

- w przypadku badania laboratoryjnego 2 rodzajów zabawek stwierdzono, że nie spełniają one wymagań bezpieczeństwa dla zabawek przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 3 lat ze względu na dostęp do wypełnienia z materiału włóknistego, który stwarza ryzyko udławienia się dziecka w przypadku wzięcia go przez dziecko do buzi;

- brak oznaczenia CE - w przypadku 1 zabawki;

- braku nazwy i adresu producenta i importera – w przypadku 2 rodzajów zabawek;

- brak ostrzeżenia na opakowaniu zabawki – w przypadku 1 zabawki;

- niezasadnie umieszczone ostrzeżenie – w przypadku 1 zabawki.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

- w przypadku 1 rodzaju zabawek wadliwie oznaczonej umożliwiono przedsiębiorcy wprowadzającemu podjęcie dobrowolnych działań naprawczych,

- w przypadku 3 rodzajów zabawek akta spraw zostaną przekazane do Prezesa UOKIK celem ewentualnego wszczęcia postępowania administracyjnego.

Sporządziła: st. spec. Agnieszka Marczyńska

Akceptował: z-ca naczelnika wydziału BP Adam Sobczyk