Wyniki kontroli bezpieczeństwa zabawek

W 2021 roku WIIH w Warszawie skontrolował 4 przedsiębiorców w zakresie spełniania wymagań mających zastosowanie do zabawek, określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021r. poz. 514 ze zm.) i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie  wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019r. poz. 1816 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zabawek wydających dźwięki.

USTALENIA KONTROLI: Kontrolą objęto ogółem 6 rodzajów zabawek, stwierdzając różnego rodzaju nieprawidłowości w 2 rodzajach wyrobów (30 proc.).

W zakresie spełniania wymagań skontrolowano łącznie 6 rodzajów zabawek w tym: 3 rodzajów pochodzenia krajowego i 3 rodzajów pochodzących z importu na teren UE.

Niezgodności dotyczyły głównie:

- w przypadku badania laboratoryjnego 1 rodzaju zabawki (telefon) stwierdzono przekroczony uśredniony w czasie poziom ciśnienia akustycznego emisji (zabawka zbyt głośna) natomiast w przypadku zabawki (lalka wypychana miękkim materiałem) przeznaczonej dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, stwierdzono obecność małego elementu, dostęp do wypełnienia z materiału włóknistego, dostęp do ogniw guzikowych, których połkniecie może spowodować udławienie.

- braku nazwy i adresu producenta i importera, braku instrukcji bezpieczeństwa dla zabawek bateryjnych, niewłaściwie zamieszczone ostrzeżenia lub ich brak – 2 rodzaje zabawek (telefon i lalka z miękkim wypełnieniem)

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

- w przypadku 2 rodzajów zabawek niezgodnych z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa i niewłaściwie oznakowanych akta spraw kontroli przekazano do UOKiK w celu wszczęcia postępowania administracyjnego.

Sporządziła: st. spec. Agnieszka Marczyńska

Akceptował: z-ca naczelnika wydziału BP Adam Sobczyk